## Slide 1: Централизованное теплоснабжение Управление эффективностью
Кузник Игорь Владимирович (к.э.н.)
igor@kuznik.ru
www.kuznik.ru
Москва 2015

## Slide 2: Режимы/графики теплоснабжения
t ° C
t ° C
t 1 ° C
t 2 ° C
m тн
Q = (h/t1 – h/t 2) × M
Поставщик отвечает за t1 и ΔP (перепад на закрытых задвижках);
Потребитель отвечает за t2.

## Slide 3: Стоимость владения системой централизованного теплоснабжения (расчет для города 100 тыс. жителей)
Показатель | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3
Сценарные условия | ЦТП 150/70 | ИТП 150/70 | ИТП 150/40
Затраты (инвестиции) | 7 759 600 | 7 265 225 | 7 041 587
Затраты на содержание, 20 лет | 8 023 000 | 6 482 080 | 6 482 080
Затраты на топливо (газ), 20 лет | 9 843 000 | 9 673 200 | 9 576 900
Доход от реализации ЭЭ, 20 лет | 6 812 980 | 7 960 368 | 7 932 192
Доход от реализации ТЭ, 20 лет | 17 980 677 | 17 980 677 | 17 980 677
Эффект | -831 943 | 2 520 540 | 2 812 302
Эффективность инвестиций | - 10% | 34% | 40%

## Slide 4: Режимы теплоснабжения и энергоэффективность
Q = (20t*h)×M = (80t*h)×0,25M
Россия (Москва) 90/70°C - Дания (Копенгаген) 120/40°C
N = M3×; 6400% (эл-во сетевые насосы)
D = √M; 200% (диаметр трубопроводов)
S = πD; 200% (площадь трубопроводов)
Q = S*K*δt; 200% (потери при транспортировании ТЭ)

## Slide 5: Эффект перехода с графика 90/70 на 90/50
ресурс | 90/70 | 90/50 | эффект
Потери тепловой энергии | 200*π*D*L*K* | 180 *π*D*L*K* | 10 %
Затраты электрической энергии на работу сетевых насосов | М3* | (0,5*М)3*4 За счет увеличения гидравлического сопротивления системы | 50 %
 | М3* | (0,5*М)3* За счет уменьшения перепада давлений | 87,5%
расчет при температуре воздуха - 20°C
Инвестиции должен сделать потребитель;
  Необходимо увеличить площадь отопительных приборов;
Экономический эффект получает поставщик.

## Slide 6: Методы государственного управления эффективностью централизованного теплоснабжения
Система показателей энергоэффективности;
Стимулирующие тарифы;
Стимулирующая система ценообразования;
  справедливая цена на энергоресурсы
Стимулирующее налогообложение;
  налог на «неверные» технологии
  налог на неэффективное потребление энергии
Фонды энергосбережения
  финансирование от стимулирующего налогообложения
  инвестирование в энергоэффективность
  контроллинг соблюдения нормативных показателей

## Slide 7: Натуральные показатели эффективности транспортирования тепловой энергии
Гкал/т (показатель эффективности переноса тепловой энергии теплоносителем)
м/с (показатель эффективности загрузки транспортного трубопровода)
Вт/м2*ºС (показатель эффективности теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения)

## Slide 8: Натуральные показатели эффективности теплопотребления жилых многоквартирных зданий
на нужды отопления:
Гкал/т (показатель эффективности транспортирования тепловой энергии)
Вт/м2*ºС (показатель эффективности использования Т.Э. на отопление, период)
на нужды ГВС:
м3/чел*месяц (показатель эффективности потребления горячей воды)
f = рм3 / пм3 (показатель эффективности циркуляции системы ГВС)

## Slide 9: Показатели экономической эффективности теплоснабжающих организаций
Цена Гкал/Цена Гкал средневзвешенная по стране;
  ниже средней не нужен контроль ценообразования;
  выше средней, рассматриваем следующие показатели:
Стоимость первичной энергии (газ)/Валовая выручка;
Стоимость электричества/Валовая выручка;
ФОТ/Валовая выручка;
Ремонты/Валовая выручка;
Инвестиции/Валовая выручка;
Прибыль/Валовая выручка;
Средняя зарплата / Средняя зарплата в регионе;
Налоги / Валовая выручка.

## Slide 10: Метод применения стимулирующих тарифов
40% бюджета поставщика формируется за счет переменной оплаты, рубль/Гкал на основе показаний теплосчетчика;
30% бюджета поставщика формируется за счет фиксированной оплаты (абонентская), рубль/м2 отапливаемой площади (выравнивает финансовые потоки поставщика);
30% бюджета поставщика формируется за счет переменной оплаты, рубль/м3 расхода теплоносителя (стимулирует снижение t2 потребителем);
± К × T × Q × (dTср – dTп) (стимулирует потребителя первым снижать t2).
где: К – 0,02;
Т - тариф за ТЭ;
Q – ТЭ потребленная потребителем за рассматриваемый период,
dTср - средняя средневзвешенная разность температур в сети,
dTп – средневзвешенная разность температур у потребителя.

## Slide 11: Аксиомы эффективности централизованного теплоснабжения
Теплофикация, практически единственный случай, оправдывающий смысл существования централизованного теплоснабжения.
Тепловая энергия должна быть не просто использована на нужды отопления, а продана. Иначе говоря, тепловая энергия это товар, который должен быть куплен и оплачен потребителем.
В централизованном теплоснабжении не действует принцип, чем больше структура, тем она эффективнее, наоборот, чем больше тепловая сеть, тем она, как правило, менее эффективна.
Температурные графики теплоснабжения – это не догма, а один из способов стандартизации для задач проектирования.
Чем ниже температура теплоносителя в уходящем трубопроводе, тем выше эффективность системы теплоснабжения.
Индивидуальные тепловые пункты - необходимое условие эффективности тепловых сетей, центральные тепловые пункты - вредительство по отношению к обществу.
Невозможно повысить эффективность процесса, не отслеживая его показатели.
Отсутствие объективного (приборного) учета у конечного потребителя стимулирует нерациональное использование энергетических ресурсов.

## Slide 12
Спасибо за внимание!
Кузник Игорь Владимирович
igor@kuznik.ru
www.kuznik.ru